### CEVİZ YEŞİL KABUK SOYMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

### Makinanın çalışması için bir priz ve musluk yeterlidir.

### Makinenin musluk yerine hortumu takınız. ve makineyi çalıştırınız.Üzerine cevizleri yavaş yavaş dökmeye başlayınız yeterince ceviz koyduğunuzda musluğu açınız ve makinenin cevizleri tamamen soymasını bekleyiniz.

### Makine içindeki tam kapalı yeşil kabuklu cevizleri ort. 10-15 dakikada,
1/3 ya da yarım kapalı cevizleri 5-6 dakika gibi bir sürede tertemiz çıkarır...

### CEVİZLERİN MAKİNEDEN BOŞALTILMASI

### Makinenin önünde bulunan kapağı açınız.Altına Çuval veya kasa koyunuz  ELLERİNİZİ , AYAĞINIZI ,KAFANIZI KAPAKTAN UZAK TUTARAK ( ELİNİZİ KESİNLİKLE MAKİNE İÇİNE SOKMAYINIZ) MAKİNENİN ÇALIŞTIRMA DÜĞMESİNİ AÇARAK ÜRÜNÜ BOŞALTINIZ.

### MAKİNE HAKKINDA

### Uzun yıllar boyunca kullanmanız için tamamen çelik tasarım ile üretilmiştir. İçerisine zımpara gibi aşınıcı ve sürekli bakım yapılacak sizi sürekli masrafa sokacak ürünler değil paslanmaz rendeleme sistemi ile donatılmıştır. Makineyi sizden sonra torunlarınızın kullanması için en iyi şekilde tasarladık. Bir ürüne birkere para verildiğinde sorunsuz olarak yıllar boyu sizi  rahat ettirmesi gerekir. Sıkıntısız bir ürün olarak en iyi şekilde üretimini yaptık

## Makina Özellikleri:

Lazer kesimli parçalar sayesinde makine en iyi ve rijit olarak çalışmaktadır. 
Cnc ( bilgisayarlı tezgahlarda) tüm parçaları işlenmiştir.

En iyi Rulmanlar kullanılmıştır.

Redüktörlü sistem ile donatılmış olup kayış, kasnak gibi eski demode malzemeler kullanılmamıştır.
Kayış değil, Redüktör tahrikli

► Redüktör ile güç sağlanmıştır.

BAKIMI

Makinanın sezonluk işi bittiğinde temizlenmeli, yağlanmalı ve bir sonraki yıla hazır hale getirilmeli. Kuru ve güneşten uzak bir yerde bekletilmeli. Bu işlem makinanızın kullanım ömrünü uzatacaktır.